## Slide 2: Bluetooth Low Energy dans les applications Windows
Stéphane Sibué (GUYZMO)
stephane.sibue@guyzmo.fr
@codeppc
@Guyzmo73

## Slide 3: Présentation (rapide)
Stéphane Sibué, directeur Technique chez
Développement d’applications mobiles pour Android, iOS et Windows.
Formations aux développeurs sur ces 3 plateformes.
www.guyzmo.fr

## Slide 4: Présentation (rapide)
Papa de quelques apps Windows Phone :
Radio Meuh
Tempo
Big Contacts
Cérébro
Free Bubbles
The Voice
The Light

## Slide 5: Agenda
Les objets connectés
Le Bluetooth Low Energy
Station Météo basé sur un SensorTag
L'application Station Météo
Connexion à un service
Connexion à une caractéristique
Ecriture d'une caractéristique
Lecture d'une caractéristique
Activation des notifications
Architecture de l'application

## Slide 6: Les objets connectés
Existent depuis 25/30 ans
Evolution naturelle des objets
5 « ingrédients » de base :
Des humains
Des objets
Des écrans pour les interactions
Le cloud pour le stockage et l’intelligence
De la connectivité

## Slide 7: Le Bluetooth Low Energy (BLE)
Technique de transmission sans fil créée par Nokia sous forme d’un standard ouvert basé sur Bluetooth qu’il complète sans le remplacer.
Un des protocoles clés de l’Internet des objets
Basé sur le Bluetooth « classique »
Débit 1 Mb/s
Consomme 10x moins
Latence de connexion et de transfert réduite

## Slide 8: Le Bluetooth Low Energy (BLE)
Importante normalisation (Bluetooth Developer Portal)
https://developer.bluetooth.org
Organisation en services normalisés
Chaque service possède de 1 à n caractéristiques
Les services et les caractéristiques sont identifiés par des UUID
Les caractéristiques possèdent des descripteurs

## Slide 9: Le Bluetooth Low Energy (BLE)
Les services

## Slide 10: Le Bluetooth Low Energy (BLE)
Les caractéristiques

## Slide 11: Le Bluetooth Low Energy (BLE)
https://developer.bluetooth.org/gatt/services/Pages/ServiceViewer.aspx?u=org.bluetooth.service.battery_service.xml
Service
Battery Service 0x180F (0000180F-0000-1000-8000-00805F9B34FB)
Caractéristique
Battery Level 0x2A19 (00002A19-0000-1000-8000-00805F9B34FB)
Type uint8
min=0, max=100
Format %

## Slide 12: Station météo
Station météo réalisée avec un SensorTag (Texas Instruments)
Température
Humidité
Pression atmosphérique
= Petite station météo
http://www.ti.com/tool/cc2541dk-sensor

## Slide 13: Station météo
IR Temperature Service : F000AA00-0451-4000-B000-00000000000

## Slide 14: Station météo
IR Temperature Service : F000AA00-0451-4000-B000-00000000000
Data : F000AA01-0451-4000-B000-00000000000
Config : F000AA02-0451-4000-B000-00000000000

## Slide 15: Station météo
Humidity Service : F000AA20-0451-4000-B000-00000000000

## Slide 16: Station météo
Humidity Service : F000AA20-0451-4000-B000-00000000000
Data : F000AA21-0451-4000-B000-00000000000
Config : F000AA22-0451-4000-B000-00000000000

## Slide 17: Station météo
Barometer Service : F000AA40-0451-4000-B000-00000000000

## Slide 18: Station météo
Barometer Service : F000AA40-0451-4000-B000-00000000000
Data : F000AA41-0451-4000-B000-00000000000
Config : F000AA42-0451-4000-B000-00000000000
Calibration : F000AA43-0451-4000-B000-00000000000

## Slide 19: L’application StationMétéo
Affiche :
La température courante en °C
La pression atmosphérique en hPa
Le degré d’humidité en %
Application universelle

## Slide 20: L’application StationMétéo
La pression atmosphérique permet de déterminer
un type de temps :
< 980 Tempête
980 à 1000 Pluie ou vent
1000 à 1030 Variable
1030 à 1050 Beau temps
>1050 Très sec
Application universelle

## Slide 21: L’application StationMétéo
Version Windows Phone 8.1
Application universelle

## Slide 22: L’application StationMétéo
Version Windows 8.1
Application universelle

## Slide 23: L’application StationMétéo
95% du code identique
Application universelle

## Slide 24: L’application StationMétéo
95% du code se trouve dans le
Projet « Shared »
Seule « MainPage.xaml » est
Propre à chaque plateforme.
Application universelle

## Slide 25: L’application StationMétéo
Définir les services utilisés par l’application
Dans « Package.appxmanifest »
Application universelle

## Slide 26: Espace de noms à utiliser
Windows.Devices.Bluetooth.GenericAttributeProfile

## Slide 27: Connexion à un service
On indique quel service on souhaite récupérer (filtre)
On ne sélectionne que les devices porteur de ce service qui sont de type SensorTag (le premier qui se présente dans notre exemple)
A partir de là on a un « GattDeviceService » qui est le point d’entrée vers les caractéristiques du service

## Slide 28: Connexion à un service
private async Task<GattDeviceService> GetDeviceService(Guid wService)
{
var wFilter = GattDeviceService.GetDeviceSelectorFromUuid(wService);
var wDevices = await DeviceInformation.FindAllAsync(wFilter);
foreach (var wDevice in wDevices)
{
if (wDevice.Name == "TI BLE Sensor Tag")
{
// On a trouvé un SensorTag
return await GattDeviceService.FromIdAsync(wDevice.Id);
}
}
return null;
}

## Slide 29: Connexion à une caractéristique
A partir du « GattDeviceService » on récupère la caractéristique grâce à son UUID
La fonction retourne une collection, dont on tire le 1er élément s’il est présent
On obtient un objet de type « GattCharacteristic »

## Slide 30: Connexion à une caractéristique
protected GattCharacteristic GetCharacteristic(GattDeviceService deviceService, Guid characteristicUUID)
{
var characteristics = deviceService.GetCharacteristics(characteristicUUID);
if (characteristics.Count > 0)
{
return characteristics[0];
}
else
{
return null;
}
}

## Slide 31: Ecriture d’une caractéristique
On ne peut écrire qu’un train d’octets qui doit être fourni sous la forme d’un buffer de type « IBuffer »
On prépare les données (on peut s’aider du « DataWriter » pour ça)
On écrit le train d’octets en utilisant la méthode asynchrone « WriteValueAsync » qui retourne le résultat de l’écriture

## Slide 32: Ecriture d’une caractéristique
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime;
public virtual async Task<bool> StartSensor()
{
if (pConfigurationCharacteristic != null)
{
var status = await pConfigurationCharacteristic.WriteValueAsync((new byte[] { 1 }).AsBuffer());
return (status == GattCommunicationStatus.Success);
}
return false;
}

## Slide 33: Ecriture d’une caractéristique
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime;
public virtual async Task<bool> StartSensor()
{
if (pConfigurationCharacteristic != null)
{
DataWriter writer = new DataWriter();
writer.WriteByte(1);
var status = await pConfigurationCharacteristic.WriteValueAsync(writer.DetachBuffer());
writer.Dispose();
return (status == GattCommunicationStatus.Success);
}
return false;
}

## Slide 34: Lecture d’une caractéristique
On ne peut lire qu’un train d’octets qui est fourni sous la forme d’un buffer de type « IBuffer »
On peut s’aider du « DataReader » pour récupérer les données dans les bons types
Voir méthode « Init » du BarometerSensor

## Slide 35: Activation des notifications
Le système peut déclencher un événement lorsque la valeur d’une caractéristique change.
Il faut que la caractéristique le permette.
Il faut activer la notification pour en bénéficier (et pas seulement s’abonner à l’événement).

## Slide 36: Activation des notifications
Voir code « Init » dans « SensorBase »

## Slide 37: Architecture de l’application
« SensorBase »
Classe de base de gestion des capteurs
Code…

## Slide 38: Architecture de l’application
« BarometerSensor » Capteur de pression
« HumiditySensor » Capteur d’humidité
« TemperatureSensor » Capteur de température
Héritent tous de « SensorBase »
Architecturés pour le binding XAML
Code…

## Slide 39: Si vous avez des questions, c’est maintenant Vous pouvez notez ma session
Merci